## Slide 1
ATTENTION
Le photobooth est lourd, montez et démontez obligatoirement à au moins deux personnes,
Portez obligatoirement le flightcase par le plateau à roulettes, jamais par le haut
En cas de souci, contactez la personne qui vous a fourni le matériel :
Aurélien : 06 17 46 34 03
Alexandre : 06 09 33 77 90

## Slide 2
Dans la colonne, prendre le plateau noir et le poser sur une surface dure, plate et propre. Mettre le sac de transport à l’intérieur de la colonne.

## Slide 3
Déplier les équerres de la colonne
à 90°, en haut et en bas. Poser la colonne sur le plateau noir en veillant au sens et en faisant attention que les équerres s’encastrent bien dans le socle noir.

## Slide 4
Prendre les 4 boulons noirs ( sans écrou ) dans le sachet à l’intérieur de la colonne et les visser au pied (entre la colonne et le plateau).

## Slide 5
Ouvrir avec précaution le flightcase et sortir à deux le photobooth. Si un papillon est trop difficile à décrocheter, on peut utiliser avec précaution un tournevis.

## Slide 6
A deux, poser le photobooth sur la colonne en faisant attention au sens. Les 4 petits pieds doivent entrer dans les 4 trous en haut de la colonne. Réajuster au besoin l’angle des équerres.

## Slide 7
Prendre les 4 boulons noirs ( avec 2 écrous ) dans le sachet à l’intérieur de la colonne et les visser en haut, à l’intérieur de la colonne ( entre la colonne et le photobooth ).

## Slide 8
Brancher la prise à l’intérieur de la colonne ( entre la colonne et le photobooth ). L’insérer à fond.

## Slide 9
Fermer la colonne avec le tissu noir.

## Slide 10
Raccorder la prise à l’extérieur de la colonne en bas avec le câble qui se trouve dans le sachet à l’intérieur de la colonne.

## Slide 11
Retirer le cache de l’appareil photo et le mettre dans le sachet à l’intérieur de la colonne.

## Slide 12
Presser l’interrupteur à l’extérieur de la colonne, en bas.

## Slide 13
Dévisser le papillon de la ringlight, la mettre à la verticale et resserrer le papillon.

## Slide 14
Mettez la ringlight en marche à l’aide de la télécommande située en haut du panneau arrière du photobooth. Laisser les réglages au maximum.

## Slide 15
Et maintenant, profitez !
Il est conseillé de retirer la photo du bac avant d’en imprimer une nouvelle.
RETOUR